## Slide 1
报告要求：
目的：让客户能快速使用LC1200 PLC的CNC插补功能
产品线：李建荣
LC1200 CNC插补运动控制功能
2023

## Slide 2
01
02
04
目录
CONTENT
起航/在创辉煌
以人为本，诚信经营
高效高质，同建和谐，实现共赢
立足产品，打造精品
我们心怀梦想
03
CNC基本编程概念，功能
G代码轨迹的编译和预处理
轨迹插补功能与坐标变换
G代码程序轨迹的输入与编辑

## Slide 3
第一章
CNC基本编程概念、功能
什么是CNC
1.1
轨迹插补功能处理环节
1.3
CNC应用场景
1.2
控制器支持CNC G代码指令集
1.4
控制器支持的轴类型及其运行特点
1.5
轨迹预处理特殊功能块指令
1.6

## Slide 4
1.1什么是CNC
CNC概述

## Slide 5
1.1什么是CNC
、
目前应用的插补算法分两大类：
脉冲增量插补
数据采样插补
脉冲增量 ：每次插补的结果仅产生一个行程增量，以一个个脉冲的方式输出位置控制电机。
如逐点比较法和数字微分分析器 (Digital Differential Analyzer 简称：DDA) 方法
就是每走一步都要将加工点的瞬时坐标同规定的图形轨迹相比较，判断其偏差，然后决定下一步的走向；如果加工点走到图形外面去了，就要向图形里面走；如果加工点在图形里面，就要向图形外面走。
每进给一步需要进行四步：偏差判别、坐标进给、新偏差运算、终点比较

## Slide 6
数据采样插补 (或称：时间分割法)适合于闭环和半闭环控制系统。
插补原理：
它是把加工一段直线或圆弧的整段时间t细分为许多相等的时间间隔，即：单位
时间间隔(插补周期T)。每经过T进行一次插补计算，直到加工终点。
特点：
在轨迹控制应用中，一般采用 G-code 代码来描述 XYZ 空间轨迹，并以合适的数据或文件格式，下载到 控制器内存中；
然后控制器利用软件插补器解析该 G-code 代码，用插补法把轨迹分解成一连串微小的 XYZ 方向的线段;
每个 EtherCAT 周期分别给 XYZ 轴各自一小段的目标位移并同时运动，这样持续移动的轨迹合成，就完成了所需的运动轨迹。
1.1什么是CNC

## Slide 7
数据采样插补
1.1什么是CNC

## Slide 8
1.2 CNC应用场景

## Slide 9
1.2 CNC应用场景

## Slide 10
LC1200系统的 CNC 功能还具有如下特点，方便一些特殊控制应用：
1.2 CNC应用场景
LC1200 控制器插补器除了支持 X/Y/Z 轴轨迹插补外，同时支持 A/B/C/U/V/W/P/Q 等附加轴的同 步定位控制，可以实现机械的多动作协调运动；
支持 M、 H 等指令，使得轨迹控制中与逻辑控制的精确配合；
控制器还提供有轨迹平滑倒角、刀具补偿、坐标变换等功能块，功能强大而灵活。
LC1200可以胜任激光切割、激光焊接、玻璃切割、木工机械、点胶控制等多轴轨迹 运动控制的应用， 用户可根据应用设备的所需的控制精度和响应，选择合适的机型。

## Slide 11
1.3轨迹插补功能处理环节
Codesys
Codesys
Codesys

## Slide 12
1.4 控制器支持CNC G代码指令集
G代码关键字

## Slide 13
1.4 控制器支持CNC G代码指令集

## Slide 14
1.4 控制器支持CNC G代码指令集

## Slide 15
1.4 控制器支持CNC G代码指令集

## Slide 16
直线插补指令 (G01)
1.4 控制器支持CNC G代码指令集

## Slide 17
G2/G3 圆弧插补指令支持 3D 轴 XYZ 空间定义的圆弧插补（配合 G16/G17/G18/G19 指令）。
G2 X500 Y400 Z20 R100 F8 E130 E-130
G2 X600 Y500 Z30 I280 J270 K20
圆弧插补指令 (G02/G03)
1.4 控制器支持CNC G代码指令集

## Slide 18
1.5 控制器支持的轴类型及其运行特点
CNC 运动控制部分除了支持 X/Y/Z 轴插补运动外，另外还支持 A/B/C/P/Q/U/V/W等 8 个辅助轴的定位控制，以便在机械设备的插补运动轴在运动过程中，让辅助轴可以配合运行，这些辅助轴的运行起止时间可以由用户 G-Code 代码程序决定，但与 XYZ 轴运动并没有完全同步关系。

## Slide 19
1.5 控制器支持的轴类型及其运行特点

## Slide 20
常见G代码——M指令
1.6 轨迹预处理特殊功能块指令

## Slide 21
1.6 轨迹预处理特殊功能块指令

## Slide 22
在使用了轨迹圆滑或倒角功能的情况下，在编写的插补处理功能块中，需要有轨迹圆滑处理的功能
块 SMC_SmoothPath。
1.6 轨迹预处理特殊功能块指令

## Slide 24
第二章
G代码程序轨迹的输入与编辑
2.1
导入DXF格式文件的设计图形
2.2
2.3
在Codesys中编写 G-Code 程序
上位机示教拐点坐标
2.4
读取现存的G代码轨迹文件

## Slide 25
控制器获取G代码方式：
系统支持 DIN66025-1 标准的 G-code 指令集编程，用户可以采用如下方式来得到所需的 G-Code 程序： ■ 在 Codesys环境中以文本、图形输入方式输入轨迹； ■ 对于复杂的轨迹，Codesys中可以导入 CAD 设计文件，支持 DXF 格式文件输入，也可以直接将DXF格式的
CAD 文件导入轨迹； ■ 通过 PC 机、或 HMI+U 盘下载 G-code 文本文件的轨迹程序，令控制器读取指定路径的文件，获取轨迹数据，可
方便终端用户的应用操作； ■ 控制器在运行中，根据操作人员的指令，有序记录轨迹的拐点坐标，得到用户所需轨迹。这样操作者可以示教法方式
输入轨迹，免除复杂的轨迹编程；

## Slide 26
2.1 在Codesys中编写 G-Code 程序
按照 G-code 的格式要求，以文本行方式输入 G-code，中间下方的图形窗口，能即时看到轨迹形状，便于检查确认；
也可以反过来，在图形窗口直接进行添减或拖拽图形，文本窗口的 G-code 代码程序会自动变化为图形的描述指令，

## Slide 27
许多加工轨迹往往采用 CAD 设计图导出，或需要借助 CAD 软件来设计比较复杂的图案轨迹，这类设计方式 已越来越多地被采用。 Codesys编程软件就提供了 DXF 格式的 CAD 文件导入，使用方法如下图：
2.2 导入DXF格式文件的设计图形

## Slide 28
2.3读取现存的G代码轨迹文件
由 DXF 文件导入的轨迹图形可以看到，线段或圆弧轨迹的顺序有时显得比较随意，图形的原点坐标、方向、尺寸设置等等，与实际的控制需求不尽相同，这是由 CAD 软件绘制该图时决定的，实际的轨迹控制中，可能需要对导入的 G 代码程序作对应的编辑调整。
重新编排 CNC 程序：将所有 G 代码行的编号 N*** 重新排号；将程序写入到 ASCII 文件：将 G 代码以文本文件格式，存放的 PC 的本地硬盘或 USB 盘中，文件名默认为CNC*.CNC，文件可以由文本编辑器打开查看，其内容和格式如下例：

## Slide 29
2.3读取现存的G代码轨迹文件
将程序写入到 ASCII 文件：将 G 代码以文本文件格式，存放的 PC 的本地硬盘或 USB 盘中，文件名默认为CNC*.CNC，文件可以由文本编辑器打开查看，其内容和格式如下例：
从 ASCII 文件中加载程序：读取 PC 硬盘或 USB 盘中 G 代码文件，读取到 Codesys 的 G 代码编辑器中，进行编辑操作。

## Slide 30
CNC轨迹的描述形式与编译格式
3.1
第三章
G代码轨迹的编译和预处理
CNC轨迹数据的来源与处理功能块
3.2

## Slide 31
在 Codesys 编程时，若轨迹是一个明确的 G-Code，就可以直接编译成 OutQueue 格式，下载到控制器中， 有插补器执行。
实际运动控制应用中，常将 CAD/CAM 软件设计的轨迹以文件形式（File）进行保存和发布， PC 电脑与控制 器之间的通信交互等，采用这个格式，可方便控制器按需要选择不同的轨迹程序。
还有些轨迹控制的应用中，目标点的位置是根据运行中临时指定的，如手动示教、机械视觉的引导，这些“运 行时决定”的轨迹控制，就需要采用另外的轨迹格式（SMC_CNC_REF）来描述，执行前进行变量关联，形成控制轨迹。
3.1 CNC 轨迹的描述形式与编译格式

## Slide 32
3.2 控制器轨迹数据的来源与处理功能块

## Slide 33
Codesys
3.2 控制器轨迹数据的来源与处理功能块

## Slide 34
3.2 控制器轨迹数据的来源与处理功能块

## Slide 35
文件存储在PLC路径
3.2 控制器轨迹数据的来源与处理功能块

## Slide 36
轨迹运动控制程序的构成
4.1
第四章
轨迹插补功能与坐标变换
插补功能块的构成
4.2
坐标变化功能
4.3
驱动轴功能块
4.4
其他
4.5

## Slide 37
插补运行
4.1 轨迹运动控制程序的构成

## Slide 38
插补功能块-SMC_Interpolator
4.2 插补功能块的构成

## Slide 39
偏移值
4.3 坐标变换功能块的构成
坐标变换功能块与选用的运动机构的结构类型有关，其功能是由插补计算得到轨迹点 XYZ 垂直坐标，推算出
对应驱动轴所需的运行位置

## Slide 40
用于将 XYZ 垂直坐标坐标，变换为设备驱动轴坐标系，如变换 SCARA、DELTA 结构的各驱动轴位置
4.3 坐标变换功能块的构成
将当前各驱动轴位置，变换为 XYZ 垂直坐标坐标

## Slide 41
当经过坐标逆变换后，就得到了每个参与轨迹运动各轴的目标位置，需要使用轴控功能块 SMC_ControlAxisByPos，将位置指令（fSetPosition）写入到对应轴的数据结构中，系统自动通过的 EtherCAT 总线 PDO 命令数据发送缓存区，在接下来的 EtherCAT 周期，发送给对应的伺服从站，实现轴运动的控制。功能块如下图：
4.4 驱动轴控制功能块

## Slide 42
当 bAvoidGaps=1 时，该功能块会检查轴的位置数据命令，判断运行速度是否会超过设定的限制值，若有超出，会置位 bStopIpo=1 输出标志变量，该变量应该被送给前方的插补器暂停插补命令 bEmergency_Stop 输入端，令插补器暂停一段时间，驱动轴按照设定的速度（绕行速度）赶上插补器的命令位置后，复位 bStopIpo=0，让插补器恢复插补运行。
4.4 驱动轴控制功能块

## Slide 43
注意事项

## Slide 44
带变量的G代码

## Slide 45
苏州市凌臣采集计算机有限公司
Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co.,Ltd
公司总部／苏州市凌臣采集计算机有限公司
公司地址／苏州市相城区巨华路55号
网站地址／www.szpcbase.com
全国服务热线／400-036-0876