## Slide 1
凌臣科技PLC在一拖二磨床桁架设备上的解决方案
PLC产品线：陈华龙

## Slide 2
目录
工艺流程
二
项目概述
一
三
项目需求分析
四
凌臣解决方案及实现过程
五
方案亮点分析及总结

## Slide 3
1
项目概述

## Slide 4
01
项目概述：
客户要开发一套一拖二磨床桁架利用桁架抓手给磨床上料、磨削、下料，实现全自动给含有2大小不同通孔工件磨削加工。实现过程如下：
0
工人在上料振动盘内加入待加工件，启动设备。
桁架抓手去取料位取料，桁架上料抓手取料完成后，去到磨床1上方待机。
待磨床1加工完成，先桁架下料抓手卸下磨床1已加工完成工件，然后桁架上料抓手装入待加工件，装料完成后，运行磨床1。
桁架抓手去换向装置换向，换向完成后，去到磨床2上方待机。
待磨床2加工完成，先桁架上料抓手卸下磨床1已加工完成工件，后桁架下料抓手装入待加工件，装料完成后运行磨床2，桁架去下料区。
桁架上料抓手在下料器区松开工件完成下料。
设备整体布局
0

## Slide 5
2
工艺流程分析

## Slide 6
01
工艺流程图说明；
取料
下料
磨床1--加工大孔
工件换向
磨床2--加工小孔
取料：振动盘上料后，桁架抓手抓取待加工件，搬运到磨床1上方待机
磨床1--加工大孔：桁架抓手先卸下磨床1加工完成工件，后装上待加工件，运行磨床加工大孔
工件换向：磨床1加工完成工件在换向装置给工件换向
磨床2--加工小孔：桁架抓手先卸下磨床2加工完成工件，后装上待加工件，运行磨床加工小孔
下料：桁架抓手搬运磨床2加工完成工件，到达指定位置松开工件完成下料
01
快
磨
04
修圆
03
超精磨
02
精磨
磨床加工大小孔流程

## Slide 7
01
磨床示意图；
切削液
主轴
刀具
进给轴
桁架抓手

## Slide 8
3
项目需求分析

## Slide 9
01
项目需求分析
速度：0~1500mm/s；
运动模式：可选快慢速 ;
运动速率：0~100% ;
手摇轮：4轴；
屏幕防呆：2个触摸屏
性能指标要求：

## Slide 10
4
凌臣解决方案及实现过程

## Slide 11
01
方案成果展示，视屏

## Slide 12
01
方案成果展示，电控柜凌臣产品图片

## Slide 13
02
电气控制方案
磨床1专用
RS485
RS232
EtherCat
桁架X轴
桁架Y轴
桁架Z轴
桁架A轴
磨床1
进给轴
磨床2
进给轴
磨床2专用
手摇轮

## Slide 14
01
解决方案硬件配置表
PLC: LC1008
脉冲输入模块：LC5002
输入模块：LC1486
输出模块：LC2486
输入输出模块：LC1188

## Slide 15
01
解决方案模块设计1
手摇轮
脉冲数量与位移量的关系
手轮每旋转一圈，产生的脉冲数是固定的（如 100 脉冲 / 圈、200 脉冲 / 圈等），PLC根据脉冲计数计算位移量。例如，若脉冲当量为 0.001mm / 脉冲，手轮旋转一圈产生 1000 个脉冲，则对应设备移动 1mm。
脉冲频率与运动速度的关系
手轮旋转速度越快，单位时间内产生的脉冲频率越高，设备运动速度也越快。数控系统通过调节电机驱动信号的频率，实现对运动速度的控制。
方向信号的作用
A、B 相脉冲的相位差信号决定了电机的转动方向，进而控制设备的移动方向（如 X 轴正方向或负方向）。

## Slide 16
01
解决方案模块设计1
凌臣PLC通过采集拨码开关档位信号、倍率信号和脉冲数量，在程序建立自由编码器轴，使用电子齿轮功能块分别耦合桁架X轴、Y轴、Z轴、A轴，实现桁架X轴、Y轴、Z轴、A轴精确控制。
手摇轮

## Slide 17
01
解决方案模块设计2
在程序封装磨床功能块，在磨床启动后，依次完成通孔的快磨、精磨、超精磨和修圆等流程，可进行多次调用，节约开发时间。

## Slide 18
5
方案总结

## Slide 19
01
方案应用优势
传统人工加工受工人工作时间、体力等限制，无法长时间连续作业，且加工速度相对较慢。人工操作需要频繁进行装夹、调整刀具等步骤，生产效率较低。
凌臣方案采用自动设备加工则可实现 24 小时不间断运行，通过自动化上下料桁架，显著缩短加工周期。

## Slide 20
01
方案实施总结
1.在接到此次设备开发项目，暴露出诸多问题与不足：
技术难题延误进度：对手摇轮使用的原理和自由编码器轴了解的不清楚，延误了开发进度。
沟通不足延误进度：项目对接与客户互动严重不足，对设备的运行轨迹和触摸屏要求了解不清楚，未及时追问和主动提问，延误了开发进度，受客户投诉，给团队带来信誉损失，影响了客户满意度。
2.经验教训与改进措施：
加强前期技术攻关：对于关键技术，提前分析和试验验证。
加强与客户沟通：要求去到现场，明确要素后才开始程序编写。
加强与上级沟通：每日汇报工作进展，主动反映遇到的问题，寻求帮助。

## Slide 21
公司总部／苏州市凌臣采集计算机有限公司
公司地址／苏州市相城区巨华路55号
网站地址／www.szpcbase.com
苏州市凌臣采集计算机有限公司
Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co.,Ltd