## Slide 1
凌臣科技PLC在水管收卷机上的解决方案
PLC产品线：叶文

## Slide 2
目录
工艺流程
二
项目概述
一
三
项目需求分析
四
凌臣解决方案及实现过程
五
方案亮点分析及总结

## Slide 3
1
项目概述

## Slide 4
01
项目概述：
厂家生产用于农田节水灌溉的水管，水管成型后需根据设定的长度自动绕卷，完成绕卷后贴上胶带打包出售。现客户需求协助开发一套收卷设备，要求具备上述功能，且加装的喷码机根据收卷长度自动喷码。
设备整体布局

## Slide 5
2
工艺流程分析

## Slide 6
01
工艺流程图说明：
编码器
夹辊
输送带
绕卷轴
夹辊
水管放卷
穿线辊
穿线辊
压带轮
取纸管
切刀
1
2
3
4
5
6
7
8
胶带轮
胶带刹车
胶带切刀
9
10
11
12
13
1.首次上料，人工穿料至压带轮处
2.按下穿料按钮，压带轮压下
3.送带送至绕卷轴处，夹片压下，压带松开送带退回
4.编码轮下降贴合主轴，主轴按照设定的参数开始收卷
5.收卷完成，夹辊伸出夹紧水带
6.压带轮压下
7.切刀伸出切水带
8.编码轮退回
9.夹辊松开退回，切刀退回
10.胶带伸出，主轴按设定值转相应度数，切胶带吹气
11.胶带，切刀退回，胶带刹车松开
12.夹片松开，绕卷轴后退，水管受阻挡掉落至输送带
13.绕卷轴再次伸出，取纸管气缸给主轴装填纸管
重复上述3-13步骤连续生产

## Slide 7
3
项目需求分析

## Slide 8
01
项目需求分析
技术控制要求：
喷码机按照固定距离，每隔1米进行喷码，且喷码的起始位置可以设定
扭矩上下限，张力，线速度等工艺参数支持不停机在线修改
设备运行后支持暂停功能，启动后在当前位置继续绕卷
触摸屏字体放大，能显示实时收卷米数，线速度，反馈扭矩，收卷半径
绕卷半径，线速度以及扭矩的计算

## Slide 9
02
凌臣采用方案
喷码机自动打码
伺服扭矩控制
喷码机自动打码
实时比较收卷长度与喷码位置的关系，考虑到触发以及喷码延时等因素，接近目标位置1cm范围时，触发喷码，具备清零功能，手动状态下，亦可自动喷码，观察喷码位置是否准确
伺服扭矩控制
因旋转轴带原位光电，实时卷径=实时卷径+料带厚度，每感应一次触发一次计算，其中实时卷径的初值为初始卷径。
转矩=设定张力*实时半径/5（齿轮比）+补偿（定值）
绕卷启停方案
第一阶段，以计算扭矩的30%启动
第二阶段，以计算扭矩的30%-100%运行，且在设定时间内完成30%-100%的提升
第三阶段，以计算扭矩的100%运行，并实时比较与最大值的关系，若需暂停扭矩赋0

## Slide 10
4
凌臣解决方案及实现过程

## Slide 11
01
方案成果展示，视频

## Slide 12
01
方案成果展示，电控柜凌臣产品图片

## Slide 13
02
电气控制方案
PLC
HMI
ModbusTcp
EtherCat
绕卷轴

## Slide 14
01
解决方案硬件配置表
PLC: LC1004
输入模块：LC1486*1
输出模块：LC2486*2
输入输出：LC1188*1
差分采集：LC5002*1
伺服：LS3E-12RM

## Slide 15
01
解决方案模块设计1
转矩、卷径处理：

## Slide 16
01
解决方案模块设计2
分阶段启停方案：

## Slide 17
01
解决方案模块设计3
伺服模式的切换：

## Slide 18
01
解决方案模块设计4
喷码功能块：

## Slide 19
01
部分运行及参数画面

## Slide 20
01
部分运行及参数画面

## Slide 21
5
方案总结

## Slide 22
01
方案实施总结
本绕卷设备主要为伺服扭矩模式的应用，通过计算实时卷径，再根据设定的张力等参数，计算出所需的扭矩，让绕卷保持恒线速度。
具备物联网远程穿透PLC功能，支持远程监控，便于后续更新维护程序。
替换的信捷绕卷方案不支持实时更改相关绕卷参数，且绕卷结束前无法中途暂停，画面操作也极为不便，我司方案优化了相关问题，目前该设备已打样3套试产中，暂无异常反馈，持续跟进中。

## Slide 23
公司总部／苏州市凌臣采集计算机有限公司
公司地址／苏州市相城区巨华路55号
网站地址／www.szpcbase.com
苏州市凌臣采集计算机有限公司
Suzhou Lingchen Acquisition Computer Co.,Ltd